1.

Protexial

Vezeték nélküli riasztóközpont

Használati útmutató

2.

Üdvözöljük!

Köszönjük, hogy a SOMFY riasztóközpontját választotta!

Kik vagyunk?

A SOMFY nyílászárók automata berendezéseit fejleszti, gyártja és forgalmazza. Rolók, redőnyök, garázsok és kapuk központi riasztóegységei és, automata berendezései - a SOMFY összes terméke megfelel az Ön elvárásainak a mindennapi biztonság, kényelem és időtakarékosság szempontjából.

A SOMFY-nál a minőségre való törekvés egy állandó fejlesztési folyamatként jelenik meg. Termékei megbízhatóságának köszönhetően a SOMFY igazi elismerésre tett szert, valamint az innováció és a technológiai szakértelem szinonimájává vált az egész világon.

Ez a termék megfelel az Európai Unió EN 50130-4-es szabványának, és az Európai Parlament és a Tanács a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 1999/5/EK irányelve (1999. március 9.) alapvető követelményeinek. www.somfy.com/ce

Javaslatok

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy:

- gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és győződjön meg arról, hogy a lehető legjobban használja fel a riasztóközpontját,

- tartsa ezt a kézikönyvet biztonságos helyen a termék teljes élettartama alatt.

Kérjük, forduljon a riasztóközpont telepítőjéhez, ha valamilyen tanácsra van szüksége.

Ne tisztítsa az LCD kezelőfelületfelületet, a szirénákat és a központi egységet/telefonos távhívót alkohollal!

A termékek tisztításához enyhén nedves törlőruhát használjon!

Néhány javaslat és tipp

A biztonsága biztosításához alapvető fontosságú bizonyos óvintézkedések betartása:

- mindig aktiválja a riasztóközpontot, ha az otthonán kívül tartózkodik,

- zárja be az összes nyílászárót (ajtó, ablak, stb.)

- soha ne hagyja a távirányítót látható, vagy könnyen felfedezhető helyen,

- soha ne hagyja a kezelőfelület hozzáférési kódját látható helyen,

- soha hagyjon a telefon üzenetrögzítőjén olyan bejelentkező üzenetet, amiből kiderül, hogy az épület üres.

3.

Tartalom

Hogyan működik a riasztóközpont?.....................................................................................4

Egy teljes mértékben frissíthető rendszer.............................................................................6

Hogyan működnek a zónák?.....................................................................................7

Jegyzetlap			.....................................................................................8

A rendszer beállítása.....................................................................................9

Beállítások elvégzése az LCD kezelőfelület használatával....................................9

Riasztó kezelőfelület.....................................................................................17

A riasztóközpont használata.....................................................................................18

A riasztás hatástalanítása.....................................................................................18

A riasztás élesítése.....................................................................................18

Működés abban az esetben, behatolás, a PSTN modul.....................................19

Működés behatolás vagy agresszió esetén.....................................19

Információküldés SMS-ben a vezetékes telefonvonal GSM hálózattal......................21

A SOMFY automata eszközök és vevők irányítása......................21

Távirányító telefonon a PSTN modul 22

Távirányítás SMS-ben a GSM modullal......................23

A riasztóközpont használata számítógépről.............................................................24

Bejelentkezés a riasztóközpontba az otthonából................................ 24

A számítógépes interfész használata.......................................................................... 25

A rendszer állapota............................................................................................. 25

Kilépés a programból............................................................................................. 25

A felhasználói menü képernyőoldalai................................................................................. 26

A riasztóközpont használata mobiltelefonról.............................................................30

Bejelentkezés a riasztóközpontba az otthonán kívülről...................... 31

GYIK.......................................................................................... 31

Az IP kamera által készített fotók megtekintése........................................................... 32

Összefoglaló a központ működéséről.................................................................................36

Eszközjegyzék.................................................................................38

Tárgymutató........................................................................................................................39

4.

Hogyan működik…

A riasztóközpont teljesítménye

A(z) […] alapján a telepítés minden egysége elemmel működik.

Biztonságos kétfrekvenciás rádiós technológia

Szabadalmaztatott, egyedi eljárás: a rádiós adatátvitel két eltérő frekvenciát alkalmaz, folyamatosan váltogatva azokat, hogy biztosítva legyen a 100%-os információáramlás.

Állandó rendszerellenőrzés – Az megszakadt rádiókapcsolat kezelése

Az egységek (a távirányítók kivételével) rendszeresen jelentést küldenek működési állapotukról a központi egységnek: az akkumulátor töltöttségi szintjéről, a fedelük nyitott állásáról, stb.

Szabotázskapcsoló - vandalizmus védelem

Ha a telepítés bármelyik egységét megrongálták, a szirénák 2 percre aktiválódnak, és a telefonos távhívó riasztási üzenetet küld.

Szabotázskapcsoló védi a központi egységet, a szirénákat, a telefonos távhívót és kezelőfelületeket, ha a falról távolítják el őket, illetve a fedelük nyitva vannak.

Védik az érzékelőket is, ha az elülső paneljük nyitva van.

Az Ön kényelme érdekében a telepítés során, a szabotázskapcsoló csak a riasztó első élesítésekor kezd el működni.

5.

…a riasztóközpont?

Aktiválás

A kezelőfelületek, a távirányítók és a mágneskártya lehetővé teszik a riasztóközpont egyedi zóna alapján történő, vagy teljes irányítását. Biztosítják a riasztóközpont állapotának a vizuális megjelenítését működés közben.

Az LCD kezelőfelület frissíthető / bővíthető, testre szabott telepítést tesz lehetővé (SMS funkció a telefonos távhívóval, stb.)

Az LCD kezelőfelület és a többalkalmazásos távirányító lehetővé teszi a SOMFY automata eszközök (SOMFY motorral működő motorizált kapu, garázskapu, világítás vagy redőnyök) irányítását.

A riasztó, redőnyök és a világítás távolról, telefonon történő irányítása egyaránt lehetséges.

Kezelőfelület és mágneskártya

Riasztó-kezelőfelület

Be/ki távirányító

Mágneskártya (párban kapható)

Be/ki távirányító a zónákhoz

Többalkalmazásos távirányító

Behatolásjelző

A beltéri mozgásérzékelők háromdimenziós térben érzékelik az emberek, illetve állatok mozgását.

A két beltéri mozgásérzékelő kisállatoknak lehetővé teszi a szoba védelmét egy kisállat jelenlétében.

A nyitásérzékelők egy ajtó vagy ablak nyitott állapotát érzékelik. Ilyen esemény észlelése esetén a beltéri szirénát csöngő hang kibocsátására utasítják (lásd a Kiela funkciót a 30. oldalon).

A kamera egy behatolás képsorainak rögzítésére használható.

Beltéri mozgásérzékelő

Beltéri mozgásérzékelő nagytestű állatoknak

Beltéri mozgásérzékelő kisállatoknak

Kültéri mozgásérzékelő

Érzékelő

IP kamera

Üvegtörés hang-érzékelő

Nyitás- és üvegtörés-érzékelő

Háztartási meghibásodás érzékelése

A háztartási érzékelők jelzik a víz és a füst jelenlétét, vagy az áramszünetet.

Csőtörés / vízszivárgás-érzékelő

Füstérzékelő

Áramszünet-érzékelő

Garázskapunyitás-érzékelő

Redőnyfeltolás-érzékelő

Visszatartás, riasztás, jelzés

A szirénák növekvő hangereje elriasztja a betolakodókat.

A kültéri sziréna villogva riaszt és jelzi a behatolást bárkinek a közelben, és a telefonos távhívó egy vagy több figyelmeztető / riasztási üzenetet küld.

Központi egység/telefonos távhívó

Beltéri sziréna

Kültéri sziréna villogóval

A központi egység/telefonos távhívó elemzi az érzékelők által küldött adatokat, elindítja / bekapcsolja a szirénákat, és a következő jelzések egyikét küldi négy telefonszámra:

- Egy gépi hang riasztási üzenetét, a PSTN / vezetékes telefonhívó modult (Public Switched Telephone Network = a vezetékes telefonvonal) használva (csak Franciaországban),

- Vagy egy figyelmeztető SMS-t, a GSM / mobiltelefonos távhívó modul (Global System for Mobile Communications) segítségével,

- Vagy mindkettőt, ha a riasztóegység el van látva mind a PSTN / vezetékes (Fr. o.), mind a GSM modullal,

- Vagy riasztást küld a távfelügyeleti központba, a PSTN / vezetékes (Fr. o.) modult használva.

Ha a telepítés –SOMFY motorral rendelkező – redőnyöket tartalmaz, be lehet programozni azokat, hogy automatikusan leereszkedjenek, amikor a központ egy behatolást észlel, vagy emelkedjen fel automatikusan, ha füstöt észlel, egy redőnyökhöz való SOMFY érzékelő eszközei által.

A betolakodók további elriasztása érdekében egy SOMFY világítás vevő segítségével lehetséges a világítás vezérlése is

6.

Egy teljes mértékben frissíthető rendszer

A telepítés bővítése távirányítók, mozgásérzékelők, kiegészítő nyitásérzékelők (fehér vagy barna), vagy az alábbi eszközök hozzáadásával lehetséges:

Riasztási üzenet küldésére szolgál, amennyiben a lakásban található egy vezetékes telefonvonal. - PSTN telefonhívó modul (Fr. o.)

Riasztási üzenet küldésére szolgál GSM / mobiltelefon segítségével - GSM / mobiltelefonos távhívó modul

Egy vagy két Somfy automata berendezés (motorizált / motoros kapu / kapumotor, garázskapu vagy világítás), valamint a riasztó gépjárműből történő irányítására szolgál.  Többalkalmazásos távirányító

Több bejárat esetére. - Riasztó-kezelőfelület

A behatolók elijesztése érdekében riasztja a közelben levőket, és jelzi, hogy a rendszer bekapcsolt. - Kültéri sziréna villogóval

A behatolás megelőzésének kiterjesztése az épület egy másik részére. - Beltéri sziréna

Figyelmeztetést szeretne kapni arról, ha a központ észlel valamit a házon kívül. Ilyen esetben egy Somfy érzékelő használatával lehetséges a motorizált Somfy redőnyök bezárása.

- Kültéri mozgásérzékelő

Macskák, 40 cm-nél alacsonyabb kutyák, vagy rágcsálók megjelenése esetére. - Beltéri mozgásérzékelő kisállatoknak

Nagyméretű, 40 cm-nél magasabb kutyák megjelenése esetére. - Beltéri mozgásérzékelő nagytestű állatoknak

Fotósorozat készítésével vagy otthona távoli megfigyelésével erősíti meg, hogy behatoltak az épületbe. - IP wifi kamera

Ha a telepítésben garázs is szerepel. - Garázskapunyitás-érzékelő

Ha a telepítésben redőnyökre is kiterjed. - Redőnyfeltolás-érzékelő

Ha az épület üvegezett szárnyas ajtókkal / franciaablakokkal vagy zárt erkéllyel rendelkezik. - Nyitás- és üvegtörés-érzékelő (fehér vagy barna) - üvegtörés hang-érzékelő

A rendszer bekapcsolása érdekében füst érzékelésének esetére. A SOMFY redőnyérzékelőjének köszönhetően füst érzékelésekor a SOMFY motoros redőnyök automatikusan kinyílnak. - Füstérzékelő

Figyelmeztet ázás, beázás (pl. mosógép miatt) esetén. - Csőtörés / vízszivárgás-érzékelő

Riaszt áramkimaradás esetén. - .Áramszünet-érzékelő

7.

Hogyan működnek a zónák?

Otthonának legfeljebb három területét – a továbbiakban: zónák – tudja megvédeni.

A zóna a ház különböző részein elhelyezett behatolás-érzékelőkből áll. A SOMFY rendszer három különböző zóna meghatározását teszi lehetővé. Így lehetséges a riasztás egy, kettő, vagy mindhárom zónában (teljes élesítés) történő élesítése.

Az alábbi példában a behatolás-érzékelők az „A” zónában a bejárati ajtót és a garázsajtót figyelik, miközben a „B” és „C” zónában a lakás különböző szintjeit / emeleteit.

A zóna – Behatolás esetén a riasztás késleltetett (AD) vagy azonnali (A) élesítése

- A lakás bejutási pontjainál (bejárati ajtókon / ajtóknál).

- Egy külön melléképületben (például a garázsban).

B zóna – Behatolás esetén a riasztás azonnali (A) élesítése

Az épület éjszaka használaton kívüli része, a nappali vagy földszint egésze.

C zóna – Behatolás esetén a riasztás azonnali (A) élesítése

Az épület nappal használaton kívüli része, egy felső szint, vagy az alagsor.

Teljes élesítés (A, B é C zóna)

Részleges – Egy vagy két zóna élesített (A, B, C, A + B, A + C vagy B + C)

A megfigyelt zónák független ÉLESÍTÉSE, A, B vagy C zóna.

Teljes – mind a 3 zóna élesített (A + B + C)

A riasztórendszer TELJES élesítése: az összes riasztó élesítve van az egész lakásban.

8.

Jegyzettömb

A telepítést végző személlyel együttválasztott egy zónát, amit minden behatolás-érzékelővel figyelni kell. A telepítést végző személy feljegyezte a telepítés részleteit ebbe a jegyzettömbbe.

Kiválasztott zóna | Érzékelő - Név | Elhelyezés – Szoba

AD - késleltetett indítás | pl.: nyitásérzékelő – nappali | pl.: a bejárati ajtón – nappali

A – azonnali riasztás

B - azonnali riasztás

C - azonnali riasztás

Első / 1-es felhasználói kód

Második / 2-es felhasználói kód

Harmadik / 3-as felhasználói kód

Kényszerkód sziréna nélkül

Kényszerkód szirénával

Élesítés kóddal

Élesítés kód nélkül

LCD kezelőfelület: automata eszköz gombja somfy1

LCD kezelőfelület: automata eszköz gombja somfy2

Többalkalmazásos távirányító: automata eszköz gombja [ábra]

Többalkalmazásos távirányító: automata eszköz gombja [ábra]

Telefon 1
Telefon 2
A vezetékes
Telefonszám 3
Telefonszám 4
SMS szám 1

SMS szám 2

SMS száma 3

SMS száma 4

a GSM hálózaton

Központi egység/telefonos távhívó IP-címe

Kültéri mozgásérzékelő: beprogramozott funkciók

9.

A beállítások meghatározása / testre szabása az LCD kezelőfelülettel / kezelőfelület használatával

Behatolás

Élesített / Riasztási zónák

Riasztás ablak- vagy ajtónyitásra

Ikonok

Kétsoros szöveges üzenetek húsz karakterben

Visszalépés a az előző menüponthoz

Be- vagy kilépés a menübe

A riasztóközpont részleges élesítése

Piros vagy narancs jelzőfény

A riasztóközpont teljes élesítése

Elveszett rádiós kapcsolat jelzése

A menüpontok vagy a helyi be- és kijelentkezés / eseménynapló közötti mozgásra szolgáló nyilak

A bevitt tartalom törlése

A bevitt tartalom megerősítése

A második Somfy automata berendezés irányítógombja

Az első Somfy automata berendezés irányítógombja

Fekete programozó gombok

A riasztóközpont kikapcsolása

A mágneskártya érzékelési felülete

A kezelőfelület kijelzője

A menüpontok eléréséhez

1 Lépjen be a menübe a menu gomb megnyomásával.

2 Blentyűzze be a testre szabott első számú / 1-es felhasználói kódot.

Egy speciális beállítási jelsor látható a kijelző legalsó sorában. Nyomja meg az egyes funkciók alatti fekete gombokat az aktiválásukhoz.

A menüpontok közötti mozgáshoz használja a le vagy fel nyilak billentyűit + az OK gombot, vagy billentyűzze be a megfelelő menüpont számát és nyomja meg az OK gombot.

Ha megnyomta az OK gombot, egy animáció jelenik meg a kijelzőn a menü megjelenéséig.

Azanimáció két percig marad a kijelzőn, mielőtt az lekapcsol.

Várja meg, amíg a piros jelzőlámpa villogása leáll, mielőtt bármilyen adatotevisz.

Ha úgy dönt, hogy kilép a menüpontból, nyomja meg a menu gombot, amíg a képernyő lekapcsol.

10.

A rendszer beállításai

A menüpontok folytatása, alapfunkciók

Kiemelt fontosságú tárolni:

- a kódokat,

- a telefonszámokat,

- a dátumot és az időt

Lentebb szürke háttér jelzi

odal

2 Kódok

| 21 Felhasználói kód 1 | 11

| 22 Felhasználói kód 2 | 11

| 23 Felhasználói kód 3 | 11

| 24 Kényszerkód, némítás | 11

| 25 Kényszerkód + sziréna | 11

| 26 Élesítés / Bekapcsolás kód nélkül | 11

3 Telefon

| 31 Riasztás küldése

| 310 Hanghívás vezetékes / vonalas telefonnal (PSTN modul megléte esetén)

| 3101 Telefonszám 1 | 12

| 3102 Telefonszám 2 | 12

| 3103 Telefonszám 3 | 12

| 3104 Telefonszám 4 | 12

| 312 SMS-küldés

| 3121 SMS szám 1 | 12

| 3122 SMS szám 2 | 12

| 3123 SMS szám 3 | 12

| 3124 SMS szám 4 | 12

| 32 SMS-beállítások

| 346 A GSM modul / hálózat időszakos vizsgálata | 34

4 Dátum és idő

| 41 Dátum | 45

| 42 Idő | 45

5 Eszközlista | 35

6 Eseménynapló | 35

Speciális funkciók

7 Beállítások

| 77 Idő beállítása / programozása

| 771 Automatikus riasztás / élesítés

| 7711 élesítési idő 1 | 14

| 7712 élesített zónák 1 | 14

| 7713 élesítési idő 2 | 14

| 7714 élesített zónák 2 | 14

| 7715 Napok kiválasztása | 14

| 7716 Hangjelzés automatikus bekapcsolása |14

| 772 Automatikus világítás

| 7721 Világítás BE 1 | 15

| 7722 Világítás KI 1| 15

| 7723 Világítás BE 2 | 15

| 7724 Világítás KI 2 | 15

| 7725 Napok kiválasztása | 15

| 7726 Késleltetett jelenlét szimuláció | 15

| 773 Automata redőnyök

| 7731 Redőnyök fel | 16

| 7732 Redőnyök le | 16

| 7733 Napok kiválasztása | 16

| 7734 Késleltetett jelenlét szimuláció | 16

| 774 Jelenlét szimuláció | 16

11.

A rendszer beállításai

A kódok testre szabása a kezelőfelülettel

2Codes 2 OK | Az összes tárolt kódot 0001 és 9998 között kell meghatározni / megadni. Javasoljuk, hogy azonnal jegyezze fel ezeket a használati utasítás jegyzettömbjébe a 8. oldalon.

21User code 1 | Az 1-es, 2-es és 3-as felhasználó kódok lehetővé teszik a rendszer élesítését vagy hatástalanítását

Lehetővé teszik azoknak a személyeknek, akikkel az otthonán osztoznak, hogy élesítsék vagy hatástalanítsák a riasztóközpontot anélkül, hogy veszélyeztetnék a telepítés beállításainak módosítását. Kiemelten fontos az 1-es felhasználói kód egyedivé tétele.

2 1 OK ( 1111 | A gyári felhasználói kód, a 1111 megjelenik. | 4 0 0 1 OK ( 4001 ( Tároltuk az új 1-es felhasználói kódot, a példaként említett 4001-et vagy 0 OK ( Erased ( Töröltük az 1-es felhasználói kódot

22User code 2 | …mint az 1-es felhasználói kódnál.

2 2 OK ( Empty

23User code 3 | …mint az 1-es felhasználói kódnál.

2 3 OK ( Empty

24Duress code, mute | A néma kényszerkódot akkor használják, ha a hazaérkezés után szükséges a riasztó hatástalanítása, és közben egy automatikus és diszkrét riasztási üzenet küldése telefonon a szirénák elindítása nélkül.

Például ez a kód lehet a + 1 felhasználói kód.

2 4 OK ( Empty | 6 5 6 6 OK ( 6566 ( Tároltuk a némítási kényszerkódot, a példaként említett 6566-ot vagy 0 OK ( Erased ( Töröltük a némítási kényszerkódot

25Duress code + siren | A kényszerkód + szirénát akkor használják, ha a hazaérkezés után szükséges a riasztó hatástalanítása, és közben egy automatikus és diszkrét riasztási üzenet küldése telefonon a szirénák elindításával.

Például ez a kód lehet a + 2 felhasználói kód.

2 5 OK ( Empty | 4 8 9 7 OK ( 4897 ( Tároltuk a kényszerkód + szirénát, a példaként említett 4897-et vagy 0 OK ( Erased ( Töröltük a kényszerkód + szirénát

26Arm without code | A riasztás élesítése kóddal vagy anélkül (élesítés kód nélkül):

2 6 OK ( 1 yes, 0 no | 0 OK ( Élesítés kóddal (alapértelmezett) | 1 OK ( Élesítés kód nélkül

12.

A rendszer beállításai

Telefon

3Phone | 3 OK

31Alarm sending | Tárolható:

- vagy négy telefonszám figyelmeztető / riasztási üzenetek gépi / szintetizált hangon történő küldésére vezetékes telefonvonalon (PSTN),

- vagy négy SMS-szám figyelmeztető / riasztási szöveges üzenetek küldésére mobiltelefonon / GSM hálózaton,

- vagy a kettő kombinációja, ha a telepítés egyaránt tartalmazza a PSTN modult és a GSM modult.

3 1 OK

310 Voice call by PSTN | Tárolható négy telefonszám figyelmeztető / riasztási üzenetek gépi / szintetizált hangon történő küldésére szomszédok, családtagok vagy barátok mobil- vagy vezetékes telefonjára:

3 1 0 OK

3101 Phone number 1 | 3 1 0 1 OK ( Empty

9 9 5 0 9 6 4 8 7 2 OK ( 9950964872 ( Tároltuk a példaként említett új telefonszámot (maximum 15 számjegyet)

0 OK ( Erased ( Töröltük a számot.

3102 Phone number 2 | 3 1 0 2 OK ( Empty | …mint a 3101-es menüpontban

3103 Phone number 3 | 3 1 0 3 OK ( Empty | …mint a 3101-es menüpontban

3104 Phone number 4 | 3 1 0 4 OK ( Empty | …mint a 3101-es menüpontban

Tájékoztassa a figyelmeztető / riasztási üzenetek címzettjeit, hogy a telefonszámaikat tárolta a rendszerben.

Ha a "Telefon 1" / az első telefonszám nem válaszol, vagy ha a címzett nem nyomja meg a "9"-es billentyűt, hogy megerősítse az üzenet fogadását, akkor a riasztóközpont a soron következő számot tárcsázza.

Ha a riasztási üzenet címzettjei teljesen átengedett telefonvonallal rendelkeznek, akkor nem mindig képesek megerősíteni az üzenet fogadását a telefonjuk "9"-es billentyűjének megnyomásával.

Megadhatja azt is, hogy a címzettnek nem kell megerősíteni a riasztási üzenet sikeres fogadását, ez esetben konzultáljon a telepítést végző személlyel.

312 SMS sending | Négy SMS szám tárolása, hogy vezetékes (PSTN) vagy mobil (GSM) vonalról szomszédok, családtagok vagy barátok mobil- vagy vezetékes telefonjára szöveges riasztási üzenetet (SMS) tudjunk küldeni (a vezetékes telefonokra a riasztási SMS-t hangüzenetté alakítja a szolgáltató):

3 1 2 OK

3121 SMS number 1 | 3 1 2 1 OK ( Empty

0 7 6 0 9 6 4 8 1 2 OK ( 0760964812 ( Tároltuk a példaként említett új telefonszámot (maximum 15 számjegyet)

0 OK ( Erased ( Töröltük a számot.

3122 SMS number 2 | 3 1 2 2 OK ( Empty | ...mint a 3121-es menüpontban

3123 SMS number 3 | 3 1 2 3 OK ( Empty | ...mint a 3121-es menüpontban

3124 SMS number 1 | 3 1 2 4 OK ( Empty | ...mint a 3121-es menüpontban

13.

A rendszer beállításai

4. A dátum és az idő tárolása

4Date and time | 4 OK | Ez a menüpont lehetővé teszi a riasztási üzenetek időzítését.

Ha a telepítés tartalmazza a távoli internetelérés funkciót és a központi egység/telefonos távhívó szélessávú routerhez/modemhez csatlakozik, a központi egység/telefonos távhívó automatikusan kezeli a téli/nyári időszámítás miatt szükséges óraátállítást.

41Date

4 1 OK ( Date: 01/01/2010

2 4 0 1 2 0 1 0 OK ( 24/01/2010 ( Tároltuk a példaként említett új dátumot

42Time

4 2 OK ( Time: 12:00 | 0 8 5 0 OK ( 08:50 ( Tároltuk a példaként említett új időpontot

Az eszközök / berendezések / készülékek testre szabása

5Device list | 5 OK | Ez a menüpont arra használható, hogy minden alkalommal a rendszer összes készülékének státuszát (az elemek töltöttségi szintje, az esetleges riasztások, szabotázskapcsoló, rádiós kapcsolat / link) ellenőrizhessük a közöttük való váltással a fel és le gombok segítségével.

PRODUCT

Phone dialer 523456 Z: SYS

SERIAL NUMBER | SYSTEM ZONE

A legutóbbi események naplója

6Event log | 6 OK | Ez a menüpont a legutóbbi 300 esemény (riasztás, hiba élesítés/hatástalanítás, rádió kapcsolat elvesztése, riasztási üzenetek küldésének kezdete, riasztási üzenetek küldésének vége, szabotált berendezés, kód megadása, lemerülő elem) a dátumával és időpontjával együtt történő megtekintésére használható.

( Disarm ( Az utolsó, példaként említett esemény megjelenítése / kijelzése

161166Z: ABC02/0116h36

Váltás másik eseményre: fel és le gombok

14.

A rendszer beállításai

A speciális funkciók beállításai

7Settings | 7 OK

77Time prog. | Ezt a menüpontot a rendszer automatikus élesítésének beprogramozására és a lakásban megvalósított jelenlét szimulációra (világítás vagy redőnyök) használhatja.

7 7 OK ( 771Arming | Egy vagy két automatikus élesítés beprogramozására (például: reggel 8:50-kor, amikor mindenki elhagyta a házat, vagy este 23:00-kor, amikor mindenki lefeküdt aludni.)

7 7 1 OK ( 7711On time 1 | A riasztás első automatikus élesítési idejének tárolásához:

7 7 1 1 OK ( 18:30 (alapértelmezett)

0 8 5 0 OK ( 08:50 OK ( Tároltuk az első automatikus élesítés idejét

7712Zones Armed 1 | Az első automatikus élesítési időben élesíteni kívánt zóna vagy zónák kiválasztásához:

7 7 1 2 OK ( 0 ( Válasszon zónát:

0 OK ( Az első automatikus élesítés beprogramozásának törlése

1 OK ( A zóna

2 OK ( B zóna

3 OK ( A és B zóna

4 OK ( C zóna

5 OK ( A és C zóna

6 OK ( A és C zóna

7 OK ( A, B és C zónák (teljes élesítés)

7713On time 2 | A riasztás második automatikus élesítési idejének tárolásához:

7 7 1 3 ( OK7 7 1 1 OK ( 18:30 (alapértelmezett)

2 3 0 0 OK ( 23:00 OK ( Tároltuk a második automatikus élesítés idejét

7714Zones Armed 2 | A második automatikus élesítési időben élesíteni kívánt zóna vagy zónák kiválasztásához:

7 7 1 4 OK ( 0 Válasszon zónát: mint a 7712-es menüpontban

7715Select days | Válassza ki az első és második automatikus élesítési idő napjait:

7 7 1 5 OK ( MTWTFSS:1111111 ( Az "1" felel meg egy nap kijelölésének, a "0" pedig az ellenkezőjét jelenti (alapértelmezett beállításként minden nap kijelölt)

0 1 0 0 1 1 0 OK ( MTWTFSS: 0100110 ( Például: a riasztás automatikusan élesedni fog keddenként, péntekenként és szombatonként, de a többi napon nem.

Az idő beprogramozásának törléséhez állítsa be az összes napot "0"-ra.

(Ide lehet, hogy kellene a napok rövidítéseinek magyarázata: M = Monday, hétfő; T = Tuesday, kedd; W = Wednesday, szerda; T = Thursday, csütörtök; F = Friday, péntek, S = Saturday, szombat; S = Sunday, vasárnap.)

7716Auto arm beep | A sípszó be- vagy kikapcsolásához a riasztás automatikus élesítése esetén, valamint a sípszó és az automatikus élesítés között eltelt idő beállításához:

7 7 1 6 OK ( 0 | (Alapértelmezett beállításként nulla másodperc, és nincs sípszó)

X X X OK ( Interval: XXX ( A késleltetés beállítása 1 és 120 másodperc között

15.

A rendszer beállításai

772Light | Jelenlét szimulációja a világítás be- és kikapcsolásának beprogramozásával.

7 7 2 OK ( 7721Light ON 1 | Az időzített világítás be van kapcsolva, az 1-es / első időrés:

7 7 2 1 OK ( 07:30

0 6 4 5 OK ( 06:45 ( Tároltuk a világítás 1-es / első időzítését

7722Light OFF 1 | Az időzített világítás ki van kapcsolva, az 1-es / első időrés:

7 7 2 2 OK ( 07:30

0 8 1 5 OK ( 08:15 ( Tároltuk a világítás 1-es / első időzítését

A világítás 1-es / első programozásának törléséhez üssön be azonos be- és kikapcsolási időpontot.

7723Light ON 2 | Az időzített világítás be van kapcsolva, a második időrés:

7 7 2 3 OK ( 18:30

1 9 2 5 OK ( 19:25 ( Tároltuk a világítás második időzítését

7724Light OFF 2 | Az időzített világítás ki van kapcsolva, a második időrés:

7 7 2 4 OK ( 18:30

2 2 3 0 OK ( 22:30 ( Tároltuk a világítás második időzítését

A világítás második programozásának törléséhez adjon meg azonos be- és kikapcsolási időpontot.

7715Select days | Válassza ki a világítás használatával végzett jelenlét szimuláció napjait:

7 7 2 5 OK ( MTWTFSS:1111111 ( Az "1" felel meg egy nap kijelölésének, a "0" pedig az ellenkezőjét jelenti (alapértelmezett beállításként minden nap kijelölt)

1 0 1 0 0 1 0 OK ( MTWTFSS: 1010010 ( Például: a jelenlét szimuláció automatikusan be fog kapcsolni hétfőnként, szerdánként és szombatonként, de a többi napon nem.

Az idő beprogramozásának törléséhez állítsa be az összes napot "0"-ra.

7726Pres Sim Delay | A programozott és a tényleges be- és kikapcsolás közötti késleltetés véletlenszerű időzítéséhez:

7 7 2 6 OK ( 0 | (alapbeállításként nulla perc)

X X OK ( Interval: XX ( A késleltetés beállítása 1 és 59 perc között

Például: ha a világítás bekapcsolását 19:00 órára programozta és ehhez 15 perces késedelmet állított be, a világítás tényleges bekapcsolási ideje 19:00 és 19:15 óra között lesz, minden egyes kiválasztott napon eltérő időpontban.

16.

A rendszer beállításai

773Roller shutters | Jelenlét szimuláció REDŐNYÖK HASZNÁLATÁVAL: jelenlét szimuláció a redőnyök nyílásának és záródásának programozásával.

7 7 3 OK ( 7731Shutters up | Az időpont, amikor a redőnyök felemelkednek:

7 7 3 1 OK ( 18:30

0 8 3 0 OK ( 08:30 OK ( Tároltuk a felemelkedés idejét

7732Shutters down | Az időpont, amikor a redőnyök leereszkednek:

7 7 3 2 OK ( 18:30

2 0 1 5 OK ( 20:15 ( Tároltuk a leereszkedés idejét

A programozás törléséhez adjon meg azonos felemelkedési és leereszkedési időpontot.

7733Select days | Válassza ki a redőnyök kinyitásával és becsukásával végzett jelenlét szimuláció napjait:

7 7 3 3 OK ( MTWTFSS:1111111 ( Az "1" felel meg egy nap kijelölésének, a "0" pedig az ellenkezőjét jelenti (alapértelmezett beállításként minden nap kijelölt)

1 0 1 0 0 1 0 OK ( MTWTFSS: 1010010 ( Például: a jelenlét szimuláció automatikusan be fog kapcsolni hétfőnként, szerdánként és szombatonként, de a többi napon nem.

Az idő beprogramozásának törléséhez állítsa be az összes napot "0"-ra.

7734Simulat. Delay | A programozott és a tényleges felemelkedés és lereszkedés közötti késleltetés véletlenszerű időzítéséhez:

7 7 3 4 OK ( 0 | (alapbeállításként nulla perc)

X X OK ( Interval: XX ( A késleltetés beállítása 1 és 59 perc között

Például: ha a felemelkedés bekapcsolását 08:30 órára programozta és ehhez 15 perces késedelmet állított be, a felemelkedés tényleges bekapcsolási ideje 08:30 és 08:45 óra között lesz, minden egyes kiválasztott napon eltérő időpontban.

774Presence simul. | A RENDSZER ÁLLAPOTÁHOZ / STÁTUSZÁHOZ KÖTÖTT / KAPCSOLÓDÓ / HANGOLT JELENLÉT SZIMULÁCIÓK: azoknak a rendszerállapotoknak meghatározása, amik hatására a fent beprogramozott jelenlét szimulációk (világítás és redőnyök) aktiválódnak.

7 7 4 OK ( 0 (alapértelmezett)

0 OK ( Activated 0 ( A szimuláció attól függetlenül aktiválódik, hogy a rendszer élesített-e vagy sem (alapértelmezett beállítás)

1 OK ( Activated 1 ( A szimuláció csak akkor aktiválódik, ha a rendszer teljesen élesítve van

2 OK ( Activated 2 ( A szimuláció csak akkor aktiválódik, ha a rendszer részlegesen teljesen élesítve van

3 OK ( Activated 3 ( A szimuláció csak akkor aktiválódik, ha a rendszer hatástalanított

17.

Riasztó kezelőfelület

Lásd a riasztó kezelőfelület utasításait.

Piros jelzőfény: a rádiójel adása közben jelez

Narancssárga jelzőfény: 2 másodpercenként villog, ha a kezelőfelület elemei merülni kezdenek

A riasztás részleges élesítése

A riasztás teljes élesítése

A riasztás hatástalanítása

Ha a telepítés tartalmaz egy LCD kezelőfelület, akkor a felhasználói kódok a riasztó kezelőfelületen azokkal azonosként lesznek jelen a rendszerben. Javasoljuk, hogy jegyezze fel ezeket a jegyzettömbben a 8. oldalon.

18.

A rendszer használata

A riasztás élesítése

A részleges üzemmódban (maximum 2 zóna élesített)

1 Nyomja meg az A vagy B vagy C gombot.

2 Írja be a felhasználói kódot (kivéve, ha "élesítés kód nélkül" van beállítva, a 26-os menüpontban tárolva), vagy helyezze a mágneskártyát a célterületre.

A központi egység két sípoló hangjelzést ad ki.

vagy

Nyomja meg az A vagy B gombot.

A központi egység két sípoló hangjelzést ad ki és a jelzőfény kétszer zölden villog a helyes / megfelelő átvitel megerősítése miatt.

A kétperces kilépési késleltetés ideje alatt a riasztás élesítése nélkül is ki- és beléphet otthonába.

A teljes mód (3 zóna élesített)

vagy

vagy

1 Nyomja meg az ON gombot.

2 Írja be a felhasználói kódot (kivéve, ha "élesítés kód nélkül" van beállítva, a 26-os menüpontban tárolva), vagy helyezze a mágneskártyát a célterületre.

Egy lassú sípolássorozat jelzi a nyitott ajtókat.

Egy gyors sípolás sorozat meghibásodást jelez: lásd a 30. és 31. oldalakat.

vagy

Nyomja meg

vagy

vagy

A központi egység három sípoló hangjelzést ad ki és a jelzőfény háromszor zölden villog a helyes / megfelelő átvitel megerősítése miatt.

Amikor élesíti a riasztást, a rendszer 2 perc után működőképes. Nincs mozgás észlelése ebben az időszakban.

A riasztás hatástalanítása

vagy

vagy

1 Nyomja meg az OFF gombot

2 Írja be a felhasználói kódot, vagy helyezze a mágneskártyát a célterületre.

Ha egy riasztás élesedik, azt az LCD kezelőfelület jelzi (villogó jelzőfény és képernyő, eseménynapló menüpont). A részleteket lásd a 30. és 31. oldalon.

vagy

Nyomja meg az OFF gombot

vagy

vagy

A központi egység egy sípoló hangjelzést ad ki és a jelzőfény egyszer zölden villog a helyes / megfelelő átvitel megerősítése miatt.

Ha egy távirányító, vagy mágneskártya elvész vagy ellopják, lépjen kapcsolatba a telepítés végző személlyel.

19.

A rendszer használata

Behatolás vagy agresszió esetén...

Teljesen élesítheti a riasztást

Tartsa lenyomva

Tartsa lenyomva az ON gombot

vagy írja be a kényszerkód + szirénát (lásd a jegyzettömböt) + OFF

Ha veszély fenyegeti, akkor lehet szimulálni a hatástalanítás a rendszer

vagy

Tartsa lenyomva az ON gombot

akusztikus riasztás

telefonos adatátvitel

Ha veszély fenyegeti, szimulálhatja a rendszer hatástalanítását.

Írja be a kényszerkód, némítást (lásd a jegyzettömböt)

A szirénák nem élesednek, és a telefonos távhívó riasztási üzenetet küld.

nincs akusztikus riasztás

telefonadás / telefonos adatátvitel

Működés abban az esetben, behatolás, a PSTN modul

Abban az esetben, behatolás, a szirénák megindulnak 2 percig. A hívás ciklus elindul.

Miután meghallgatta az üzenetet, az üzenet címzett nyomja meg a "9" az ő

vagy ő kézibeszélőt. Ez megerősíti továbbítása az üzenetet. A telefon

tárcsázó leteszi, és a hívás ciklus véget ér.

+ Ha az első címzett nem erősíti átvételét az üzenet, a második

kedvezményezett veszik fel a kapcsolatot, stb

Ne felejtsd el, hogy magyarázza ezt igazoló eljárást a

címzett (ek).

... Ha Kiela üzemmód be van kapcsolva (csak rész élesítés)

A zóna késleltetett hangjelzés nélkül akusztikus nincs telefon

riasztást az átviteli

kültéri sziréna

vagy

A zóna akusztikus függően függően

riasztás beállítások beállítások

azonnali

beltéri sziréna

kiváltás

20.

A rendszer használata

A működés behatolás esetén a GSM modullal

Behatolás esetén a szirénák élesednek 2 percig. Az SMS küldési ciklus elkezdődik.

A központi egység/GSM távhívó riasztási SMS küld a négy címzettek egymás után.

Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonja úgy van beállítva, hogy hangjelzés kapjon, ha SMS-e érkezett.

...Ha a Kiela üzemmód be van kapcsolva (csak részleges élesítés esetén)

A zóna késleltetett élesítéssel | csengetés | nincs akusztikus jelzés a külső szirénán | nincs telefonos riasztás

vagy

A zóna azonnali élesítéssel | akusztikus jelzés a beltéri sziréna | a beállításoktól függ | a beállításoktól függ

A működés behatolás esetén a PSTN és GSM modullal

Abban az esetben, behatolás, a szirénák megindulnak 2 percig.

+ +

Az SMS küldés ciklus kezdődik, és követi a hívást ciklus.

A központi egység / PSTN + GSM távhívó küldi:

n riasztás SMS a 4 címzetteket egymás után, mint egy kiemelt,

n, akkor egy szintetizált hang riasztási üzenetet a 4 címzettek egymás után a másik.

21.

A rendszer használata

SMS-ben küldött információ a vezetékes telefonvonalról és a GSM hálózatról

Az elsődleges riasztási üzenetek a négy SMS címzettnek

Esemény| Példa a küldött üzenetre | Példa az egyedi üzenetre, ha az eszközöket elnevezték és az SMS-t szövegét testre szabták

Behatolás/Riasztás | Riasztóközpont. 5. hó 13-án, 15:05-kor nyitásérzékelés. XXXXXX. | Olivier riasztóközpontja. 5. hó 13-án, 15:05-kor nyitásérzékelés. riasztás, bejárati ajtó.

Önmegfigyelés | Riasztóközpont. 5. hó 13-án, 15:05-kor szabotált / módosított eszköz. | Olivier riasztóközpontja. 5. hó 13-án, 15:05-kor szabotált / módosított eszköz Alix szobájában.

A figyelmeztető üzenetek az 1. / első SMS címzettnek

Esemény| Példa a küldött üzenetre | Példa az egyedi üzenetre, ha az eszközöket elnevezték és az SMS-t szövegét testre szabták

Elemhiba | Riasztóközpont. 5. hó 13-án, 15:05-kor lemerülő elemek. | Olivier riasztóközpontja. 5. hó 13-án, 15:05-kor lemerülő elemek Alix szobájában.

Megszakadt rádiókapcsolat | Riasztóközpont. 5. hó 13-án, 15:05-kor megszakadt rádiókapcsolat. | Olivier riasztóközpontja. 5. hó 13-án, 15:05-kor megszakadt rádiókapcsolat, kezelőfelület.

Élesítés | Riasztóközpont. 5. hó 13-án, 15:05-kor élesítve. | Olivier riasztóközpontja. 5. hó 13-án, 15:05-kor élesítve – 2-es felhasználói kód vagy 3-as felhasználói kód.

Hatástalanítás | Riasztóközpont. 5. hó 13-án, 15:05-kor hatástalanítva. | Olivier riasztóközpontja. 5. hó 13-án, 15:05-kor hatástalanítva – 2-es felhasználói kód vagy 3-as felhasználói kód.

GSM hálózat meghibásodott |. Riasztóközpont. 5. hó 13-án, 15:05-kor GSM hálózati hiba. | Olivier riasztóközpontja. 5. hó 13-án, 15:05-kor GSM hálózat meghibásodott.

Egyéb események, melyek figyelmeztető / riasztási üzenet küldéséhez vezetnek az első SMS címzettnek:

Lemerülő GSM akkumulátor / elem; GSM akkumulátor- / elemhiba, GSM SMS küldés teszt; GSM időszakos vizsgálat; telefonvonal vágás.

A behatolást követően a GSM hálózat egy második SMS-t is küld egy linkkel, hogy megtekintse a képeket.

A SOMFY automata eszközök és vevők irányítása

Az LCD kezelőfelületről

Két Somfy automata eszköz irányítható (motoros garázskapu vagy kapu nyitása/zárása, világításvevő, Somfy motoros redőnyök) a somfy1 és somfy2 gombokkal, ha megfelelően be vannak programozva.

Nyomja meg a somfy1 vagy somfy2 gombot.

Biztonsági okokból lehetővé kell tenni, hogy az LCD kezelőfelületről való / történő irányításuk során az automatika eszközök láthatóak legyenek.

A programozástól függően:

- A világítás automatikusan fel-, majd kikapcsol xx másodperc után;

- A redőnyök felhúzódnak vagy legördülnek;

- A kapu kinyílik;

- A garázskapu kinyílik.

Egy többalkalmazásos távirányítóról

Két SOMFY automata eszköz (motorizált garázsajtó vagy a kapu, világításvevő, SOMFY redőnyök) irányítható a […] és […] gombokkal, ha megfelelően be vannak programozva.

22.

Használata a rendszer

Távirányító telefonon a PSTN modul

A "Távvezérlés" funkció csak akkor biztosított a France Telecom vonalak.

1 Csatlakoztassa a telefonos távhívó egy telefon a lakáson kívül:

Tárcsázza a telefonszámát a vonal

amely a telefonos távhívó csatlakoztatva van. Tegye fel Várjon 10 másodpercig

1 2 3 Várja meg, hogy csengessen 3-szor ...

4 6

8 9

0 #

Tárcsázza a telefonszámot

2 3 Várja meg, hogy csengessen 2-szer ...

5 6

8 9

0 #

Belép

Felhasználó kód 1

3

5 6

8 9

0 #

Ha a kód helytelen, a telefonos távhívó letesz, és meg kell kezdeni újra.

2 Miután tájékoztatja a felhasználót a rendszer állapotáról, a telefonos távhívó megmondja, hogy mi a következő teendő:

3 A módosítani a rendszer állapotát:

Adja meg a kiválasztási és nyomja meg a "".

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

Nincsenek bejegyzések fogadják, miközben egy hang üzenet ki: várni a csend előtt a bejegyzést.

A hatástalanításához, nyomja meg a "0",

1 2 3 stb

4 5 6

7 8 9

0 #

Rendszer állapot kiválasztása

Rendszer hatástalanítva 0

Teljes élesítés 1

Arm Zone A 2

Arm Zone B 3

Arm Zone C 4

Redőny azaz 5

Redőny azaz 6

Gyújtsd be 7

Könnyű 8-án

21.

A rendszer használata

Távirányítás SMS-ben a GSM modullal

A riasztórendszer néhány funkcióija irányítható vezérlő SMS küldésével (kis- vagy nagybetűkkel, de ékezetek vagy írásjelek / központozás nélkül) a központi egységre/GSM távhívóra a SIM kártyához kapcsolódó telefonszám felhívásával / tárcsázásával:

A GSM modul legyen hálózati feszültség alatt / csatlakozzon aaz elektromos hálózathoz.

Parancs típusa | A küldendő SMS

A zóna élesítése | ON A

B zóna élesítése | ON B

C zóna élesítése | ON C

A + B zóna élesítése | ON AB

A + C zóna élesítése | ON AC

B + C zóna élesítése | ON BC

Teljes élesítés | ON ABC

Hatástalanítás | OFF ABC

Redőnyök felhúzása | Open shutter

Redőnyök leeresztése | Close shutter

Világítás bekapcsolása | Light on

Világítás kikapcsolása | Light off

1 Írja be az SMS-t, amely megfelel a kívánt parancsnak:

Biztonsági okokból a központi egységnek/GSM távhívónak küldendő SMS-nek a négyjegyű első / 1-es felhasználói kóddal kell kezdődnie (testre szabható a 21-es menüpontban).

Ügyeljen a megfelelő szóközökre az üzenetet írásánál.

Két parancsot adhat meg, a két üzenetet között hagyott szóközzel.

Példák:

1111 OFF ABC

1111 OFF ABC Light on

2 Írja be a SIM-kártya számát a központi egységbe/GSM távhívóba és küldje el az üzenetet.

Biztonsági okokból meg kell tartani a GSM telefonszámot a központi egység/GSM távhívó SIM kártyájának titkos tárolójában. Ezért aztán emlékeznie kell rá, hogy távolról tudja irányítani a rendszert SMS-ben.

3 A központi egység/GSM távhívó visszaigazoló / nyugtázó SMS-t küld az élesített zónák megadásával.

Például:

Ha az "ON AC" tartalmú vezérlő SMS-t küldték el, a nyugtázó SMS szövege "Active zone(s): AC". SMS lesz.

A fenti felsorolás utolsó négy parancsára (redőnyök és világítás) a központi egység/telefonos távhívó által küldött visszaigazoló SMS szövege "OK" lesz.

24.

A riasztóközpont használata egy számítógépről

Bejelentkezés a riasztóközpontba az otthonából

Indítsa el a webböngészőt, Firefoxot (legalább 3-as verziószámút), vagy Internet Explorert (legalább 6-os verziószámút), Safarit, stb.

Írja be az IP-címet közvetlenül a címsorba (lásd a jegyzettömb 8. oldalát):

vagy írja be azt, hogy: htpp://alarmesomfy

Nyomja meg az "Enter"-t; az alábbi oldal jelenik meg:

Válassza ki a "User 1" / "Első / 1-es felhasználói" fiókot

Írja be a "User 1" / "Első / 1-es felhasználói" hozzáférési kódot, azaz ugyanazt, amit az LCD kezelőfelületen tárolt (feljegyezve a jegyzettömbre, a 8. oldalon).

"User 1" / "Első / 1-es felhasználói" fiók

Ez a funkció:

- a riasztóközpont élesítésére/hatástalanítására,

- az automata eszközök irányítására,

- az eseménynapló elolvasására,

- a riasztóközpont eszközlistájának lekérésére, és az állapotuk kiderítésére,

- új hitelesítési kódkártya nyomtatására,

- a User / felhasználói kódok testre szabására,

használható.

A hitelesítési kód

A fiókba való belépéshez szükséges. Ez egy arra használt numerikus kód, hogy ellenőrizze annak a személyazonosságát az engedélyezéshez, aki a képernyőoldalakhoz próbál hozzáférni.

E3 hitelesítési kód

Biztonsági okokból fontos, hogy létrehozzon egy új kártyát a User 1 fiókhoz (lásd a 29. oldalt), majd nyomtassa ki és tartsa meg ezt.

Ez a kód minden belépéskor megváltozik.

A központi egységhez/telefonos távhívóhoz tartozik egy gyári beállítású kártya.

A gyári beállítású kártya a következőket tartalmazza:

(Példa)

(Példa)

| A | B | C | D | E | F

1 | 5032 | 0831 | 3064 | 0594 | 5446 | 1555

2 | 7829 | 8374 | 3421 | 3675 | 5665 | 5212

3 | 1026 | 1739 | 2579 | 8449 | 8707 | 7626

4 | 0531 | 9407 | 9542 | 1998 | 7371 | 6537

5 | 0817 | 7003 | 0265 | 0213 | 4844 | 0585

Például: Ha a rendszer által kért kód E3, meg kell adnia a 8707-et, majd kattintson a "Belépés" / "Login" feliratra. Három sikertelen kísérlet után a rendszer lezár 10 percre.

25.

A riasztóközpont használata számítógépről

A számítógépes interfész használata

Az üdvözlő oldalon a kívánt műveletet a képernyőoldal bal oldalán található menüre kattintva kell kiválasztani.

A képernyőoldal frissítése

Update

Kilépés a programból vagy váltás egy másik fiókra

Logout

Menus

Logout

Rendszerállapot

Alapértelmezett beállítások

Menüpontok

A beállítások megerősítéséhez az oldal elhagyása előtt

Save

Egyes beállításokat egy jelölőnégyzet kipipálásával jelezhet. A jelölés / kipipálás törléséhez / eltávolításához kattintson a jelölőnégyzetre.

Az Update gombot a képernyőoldal frissítésére használhatja.

A Save gombot az elvégzett beállítások megerősítésére használhatja.

Miután egy bizonyos ideig inaktív, vagy ha véletlenül kijelentkezett a "Logout" gombra kattintás nélkül, a rendszer automatikusan megszakítja a kapcsolatot, és kéri, hogy jelentkezzen be újra (az időtartam átállítható).

A rendszer állapota

Bármikor ellenőrizheti a rendszer állapotát a minden egyes képernyőoldalon megjelenő felső panelon:

Lehetővé teszi, hogy átváltson a "A riasztóközpont eszközlistája" oldalra további részletekért, ha megjelenik a piros ikon.

Rendszer állapota | Részletek

Ikon

Zöld szöveg = nincs hiba | Az elem rendben | A rádiókommunikáció rendben | Az ajtó vagy az ablak zárva | Nincs jelentenivaló | A borítás / fedél / burkolat rendben | A GSM modul csatlakozik a hálózathoz | A kamera kommunikációja rendben

Red szöveg = tárolt hiba | Az elem lemerült legalább egy eszközben | A rádiós kapcsolat elveszett | Ajtó vagy ablak nyitva | A borítás / fedél / burkolat legalább egy eszközön nyitva | A GSM modul nem csatlakozik a hálózathoz | A kamera kommunikációja elveszett

26.

A riasztóközpont használata számítógépről

A User / Felhasználói menü képernyőoldalai

Üdvözöljük! / Üdvözlés / Nyitóoldal

A riasztás és az automata eszközök irányítása

Lehetővé teszi, hogy átváltson a "A riasztóközpont eszközlistája" oldalra további részletekért, ha megjelenik a piros ikon.

Gyorsbeállítások

Az LCD kezelőfelületen tároltakkal megegyező kódok

Maximum 15 számjegy

27.

A riasztóközpont használata számítógépről

A rendszereszközök listája

Egy behatolás-érzékelő zónája vagy SYS a riasztóközpontnak

Eseménynapló

Lehetővé teszi, hogy kikérje / utánanézzen az utolsó 300 eseménynek / eseményt:

Testre szabás

Sorozatszám (nem változtatható)

Élesítés beállításai

…például garázs az esti órákban

...például földszint éjszaka

2 és 120 másodperc között

28.

A riasztóközpont használata számítógépről

A redőnyök beállításai

Le

Stop

Fel

Az idő beprogramozását töröltük, ha az időpontok azonosak.

1 és 59 perc között

A világítás beállításai

Világítás be

Világítás ki

Az idő beprogramozását töröltük, ha a időpontok azonosak.
1 és 59 perc között

29.

A riasztóközpont használata számítógépről

Hitelesítési kártya

Testre szabott hitelesítési kódokkal rendelkező kártyák megújítására használatos.

1

2

Miután rákattintott a "Recreate" / "megújítás"-ra, fontos a "Print" / "Nyomtatás"-ra kattintani.

A használati utasításhoz mellékeltek egy előlappal ellátott kártyát.

Ezt az új hitelesítési kód kártyát tarthatja a tárcájában (hitelkártya méretű) miután kivágta, elhelyezte a műanyaggal bevont kártya belsejébe és letakarta az öntapadó védőfóliával.

30.

A riasztóközpont használata mobiltelefonról

Képernyőoldalak a mobiltelefonjáról

Lehetséges hozzáférnie a riasztóközpontja gyorsbeállításaihoz, élesítenie és hatástalanítania azt, valamint ellenőriznie a redőnyöket vagy a világítást a saját wifi mobiltelefonjáról helyben a következő beírásával a címsorba: az IP-cím, amit ez követ: "/ m".

Például: 192.168.0.3/m, a következő oldal jelenik meg:

Hozzáférést biztosít az összes számítógépen rendelkezésre álló képernyőoldalhoz.

31.

Bejelentkezés a riasztóközpontba a lakásán kívülről

Ez a szekció lehetővé teszi a kapcsolatokat a lakáson kívül, ahová a riasztóközpont telepítve van.

Egy számítógépről

Indítsa el a webböngészőt, Firefoxot (legalább 3-as verziót), vagy Internet Explorert (legalább 6-os verziót), Safarit, stb.

Írja be a bejelentkezési címét a böngésző címsorába.

A bejelentkezési cím elé írja be, hogy http:// vagy https:// a telepítést végző személy beállításaitól függően:

https:// myhouse.alarmesomfy.net

(ahol a "myhouse" egy példa)

Megjelenhet egy biztonsági üzenet.

A biztonságos bejelentkezés (https) esetében az oldalaknak hosszabb ideig tart a megjelenés, mint egy szabványos bejelentkezés (http) esetében.

Egy internet-hozzáféréssel rendelkező mobiltelefonról

Indítsa el a webböngészőt, Firefoxot (legalább 3-as verziót), vagy Internet Explorert (legalább 6-os verziót), Safarit, stb.

Írja be a bejelentkezési címét a böngésző címsorába:

https://myhouse.alarmesomfy.net/m (ahol a "myyouse" egy példa).

Ne felejtsen el a "Kilépés" / "Logout"-ra kattintani, hogy kijelentkezzen az üzemeltető által kiszámlázott pótdíj elkerülése érdekében (ha használ 3G).

FAQ

1 - Be kell a http://alarmesomfy elé írni a címsorba, hogy www?

Nem, csak: http://alarmesomfy.

2 – Muszáj testre szabni a négyjegyű hozzáférési kódokat?

Igen, kiemelten fontos, hogy testre szabja azokat.

3 - Miért kell egy hitelesítő kód, ha már beírtam / megadtam egy négy számjegyű kódot?

A biztonságos hozzáférés biztosítása érdekében.

4 - Van lehetőség egy másik hitelesítési kártya kérésére?

Igen, ez lehetséges a Felhasználói fiókba lépéssel, sőt erősen ajánlott egy új kártyát kinyomtatni, amely különbözik az útmutatóban találhatótól.

5 - Mi a teendő, ha elveszett a legutóbbi hitelesítő kártyám?

Indítsa újra a központi egység/telefonos távhívó számítógépének interfészkártyáját annak érdekében, hogy visszaállítsa a gyári kártyát. Ehhez kövesse a 17. oldalon leírtakat.

6 - Mi történik áramszünet esetén?

Ebben az esetben nem lehetséges tovább hozzáférni a képernyőoldalakhoz. Azonban az elemes tápegység biztosítja, hogy a központi egység/telefonos távhívó minden funkciója teljes mértékben működik.

7 - Mi történik, ha nem végzek semmilyen művelet a képernyőoldalon 10 percig?

Biztonsági okokból a rendszer automatikusan kijelentkezik.

Ezt az időtartamot a telepítői fiók "Interface settings" / "Interfész beállítások "oldalán lehet beállítani.

8 - Mi történik, ha nem jelentkezem ki a rendszerből a "Logout" / "Kilépés" funkciót használva?

10 percet kell várni, mielőtt újra bejelentkezhet, kivéve, ha eltérő időtartamot állítottak be.

32.

Az IP kamera által készített fotók megtekintése

Írja be a központi egységbe/telefonos távhívóba az IP-címét vagy azt, hogy http://alarmesomfy, nyomja meg az "Enter"-t, a honlap megjelenik.

Válassza ki a "User 1" / "Első / 1-es felhasználó" fiókot, írja be az első / 1-es felhasználói hozzáférési kódot a riasztáshoz, és adja meg a szükséges hitelesítési kódot.

Kattintson a "My cameras" / "Kameráim" menüpontra, a következő oldal jelenik meg, a riasztással összefüggő fényképekkel:

Kattintson a "View images" / "Képek megtekintése" gombra, a következő oldal jelenik me:

Kattintson az érintett kamera első fényképére a fényképsorozat eléréséhez.

Az utolsó tárolt riasztás jelenik meg a honlapon.

Távolról, a lakáson kívülről:

Kétféleképpen juthat a fényképek megtekintéséhez egy internetkapcsolattal rendelkező okostelefonnal vagy számítógéppel:

1. Adja meg a bejelentkezési címet: https://myhouse.alarmesomfy.net (ahol a "myhouse" egy példa).

Válassza ki a "User 1" / "Első / 1-es felhasználói" fiókot, írja be az első / 1-es felhasználói hozzáférési kódot a riasztáshoz, adja meg a szükséges hitelesítési kódot, és járjon el a fentiek szerint.

2. Adja meg a bejelentkezési címet: www.alarmesomfy.net; a következő oldal jelenik meg.

Töltse ki az összes mezőt és kattintson a "Connect" / "Csatlakozás"-ra, a képek oldala megjelenik.

Kattintson annak a kamerának a képére, amelyiknek meg kívánja tekinteni a képeit.

33.

Az IP kamera által készített fotók megtekintése

Ha meg szeretné tekinteni a riasztással kapcsolatos fényképeket:

Kattintson az "Alarm picture library" / "Riasztási képtár" menüpontra, az alábbi oldalt jelenik meg.

A riasztással kapcsolatos fényképek korlátlan tárolására lehetséges a "Riasztási képtár"-ban, a képek 30 nap után törlődnek.

Egy sorozat archiválásához kattintson a [pipa] ikonra, ami után majd az "Alarm archives" / "Riasztási archívum" oldalra kattintással férhet hozzá ismét a sorozathoz.

Archiválás

Egy sorozat törlése

Top fotók: a legutóbbi riasztás

Kattintson egy képre a sorozat megtekintéséhez

Egy kamera fotósorozatához való hozzáféréshez kattintson egy képre:

Az ablak bezárása

A képek megtekintése egymás után

A kép elküldése e-mailben

Egy kép nyomtatása

A kimerevített képkocka megtekintéséhez

Ha a sorozatot diavetítés formájában szeretné megtekinteni

A fényképek másolása a merevlemezre: kattintás a jobb egérgombbal, és "Save As" / "Mentés másként".

34.

Az IP kamera által készített fotók megtekintése

Ha meg szeretné tekinteni a riasztással kapcsolatos fényképeket:

A régi, archivált riasztási sorozatok megtekintéséhez

A bal oldali menüben válassza ki az "Alarm archives” / "Riasztási archívum" menüpontot, a következő oldal jelenik meg:

Öt darab, kétperces riasztási fotósorozatot archiválhat.

Távfelügyelet végrehajtásához:

A megfigyelés két percig tart, ha mozgás van a kamera előtt, különben a kamera csak egy fényképet készít.

Kétféleképpen láthat el távfelügyeletet egy internetkapcsolattal rendelkező okostelefonnal vagy számítógéppel:

1. Adja meg a bejelentkezési címet: https://myhouse.alarmesomfy.net (ahol a "myhouse" egy példa).

Válassza ki a "User 1" / "Első / 1-es felhasználói" fiókot, írja be az első / 1-es felhasználói hozzáférési kódot a riasztáshoz, adja meg a szükséges hitelesítési kódot.

Kattintson a "My cameras" / "Kameráim" menüpontra, majd kattintson a "Supervision" / "Felügyelet" gombra.

A megfigyelés elindításához

A megfigyelés leállításához

2. Adja meg a bejelentkezési címet: www.alarmesomfy.net.

Töltse ki az összes mezőt és kattintson a "Connect" / "Csatlakozás"-ra.

A bal oldali menüben válassza ki a "My cameras" / "Kameráim" menüpontot, , a következő oldal jelenik meg:

A megfigyelés elindításához

A megfigyelés leállításához

A kör alakú fény a lencse körül a kamera elején az egész kétperces megfigyelési időszak alatt végig zölden fog folytonosan világítani.

35.

Az IP kamera által készített fotók megtekintése

A megfigyeléshez kapcsolódó fényképek megtekintése:

A megfigyeléssel kapcsolatos képek áttekintéséhez válassza ki a "Monitoring picture library" / "Megfigyelési képtár" menüt. A megfigyeléssel összefüggő fényképek korlátlan tárolása lehetséges a " Megfigyelési képtár"-ban, a képek 2 nap után törlődnek.

A megfigyeléssel kapcsolatos, archivált képek áttekintéséhez válassza a "Monitoring archives" / " Megfigyelési archívum" menüpontot.

Öt darab, kétperces megfigyelési fotósorozatot archiválhat.

A riasztóközpont beállításairól szóló a képernyőoldalakra való visszatéréshez:

A bal oldali oszlopban kattintson az "-> Access my central unit" / "-> Hozzáférés a központi egységemhez" menüpontra, a következő oldal jelenik meg:

Töltse ki a három mezőt, majd kattintson a "Login" / "Bejelentkezés" gombra.

A kamera eltávolításához:

Először törölje a fotókat a képek könyvtárából és archívumából, amelyek megfeleltethetőek ennek a kamerának.

36-37.

Lásd: a telepítési útmutató összefoglaló táblázata a 48-49. oldalon

38-39.

Lásd: a telepítési útmutató eszközjegyzéke az 54-55. oldalon

Tárgymutató

Élesítés ................................................. ................ 8, 11, 18, 22

Hitelesítési kártya ................................................ ............. 29

Automatikus élesítés ................................................ ............... 14

Automata eszközök ................................................ ............ 8, 21

Dátum ................................................. ............................... 13

A riasztás hatástalanítása............................................... ......... 18, 22

Kényszerkód, néma és késnyszerkód + sziréna ......................... 8, 11, 26

Eseménynapló ................................................ ........................... 13

Eseménynapló ................................................ .......................... 27

GSM ................................................. ............ 5, 6, 12, 20, 21., 23

Világítás ................................................. .................. 15, 22, 28

Jegyzettömb ................................................ ....................... 8

Menü folyamatábra ............................................... ........ 10

Telefonszám ................................................ ........... 8, 12, 26.

Jelenlét szimuláció világítással .............................................. .. 16

Jelenlét szimuláció redőnyökkel .................................... 16

PSTN ................................................. ............ 5, 6, 12, 19, 20, 22

Távoli hozzáférés ................................................ ........... 22, 11, 31

Redőnyök ................................................ ............... 22, 28

SMS ................................................. ............................ 12, 23

Idő ................................................. ............................... 13

Felhasználói kód ................................................ .............. 8, 11, 24, 26

Zónák (A, B, C) .......................................... ........................... 7